- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

| Питание, В | DC 12±6% |
| --- | --- |
| Максимальная потребляемая мощность (Вт) | 6±10% |
| Количество светодиодов (шт.) | 6 |
| Световой поток(Лм) | 840±15% |
| Температура свечения(К) | 4000-4500 |
| Угол свечения, 0 | 120 |
| Цвет свечения | белый нейтральный (NW) |
| Ресурс работы светодиодов, час | 100 000 |
| Габаритные размеры | D 120 H60 |
| Тип крепления (монтажа) | накладной |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP65 |
| Производитель светодиодов | NICHIA (Япония) |
| Материал корпуса | металл/ термостойкий пластик |
| Гарантия | 1 год |
| Срок службы | 15 лет |

* Производитель оставляет за собой право, вносить изменения в конструкцию производимого Оборудования, не влияющие на работоспособность Оборудования, без уведомления Покупателя.

10. СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации

Серийный номер _____________

Дата выпуска указана на коробке и на самом светильнике

Штамп технического контроля производителя (продублирован на светильнике) ________

Контролёр

- СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Дата продажи______________________________

Ф.И.О. ___________________________________

Подпись___________________________________

М.П.

ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

Светодиодный светильник для парилки 6W 12V IP65 Ni (NW)

- НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодный светильник для парилки 6W 12V IP65 Ni (NW), производимый ООО «Высокие технологии будущего» в Российской Федерации, предназначен для освещения помещений с повышенной влажностью и высокой температурой, продекларирован и изготавливается в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011; ТУ 27.40.39-003-1105742001563-2017.

Декларация о соответствии ТС № RU С-RU.АЗ01.В.01333.

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

светильник  – 1 шт.;

упаковка  – 1 шт.;

паспорт – 1 шт.

- ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Установку и техническое обслуживание светильника производить только при отключенном питании.

- ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ВНИМАНИЕ: Все работы по монтажу осуществлять только при отключенном напряжении питания.

ВНИМАНИЕ: Монтаж оборудования должен производиться специалистами, имеющими разрешение на выполнение таких работ, либо организациями, авторизированными Производителем на монтаж и/или гарантийное обслуживание соответствующего типа оборудования.

ВНИМАНИЕ: Запрещается использовать выключатель с индикаторной подсветкой.

ВНИМАНИЕ: Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечёт утрату гарантийных обязательств.

● Подключить провода к клеммной колодке в соответствии:

| Обозначение | Цвет проводника |
| --- | --- |
| «+» | красный |
| «-» | черный |

- ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Изделие должно храниться в отапливаемых помещениях.

При температуре воздуха +10° С. …+30° С.

При относительной влажности воздуха не более 85%.

Не допускается намокание упаковки.

Не подвергать изделие воздействию открытого огня и нагреву выше регламентированной температуры.

Не подвергать изделие воздействию кислотным и иным агрессивным средам.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет 1 год от даты продажи.

Производитель обязуется безвозмездно (за исключением почтовых и иных затрат за доставку изделия) произвести ремонт вышедшего из строя светильника в течении 1-го лет от даты продажи, при условии соблюдения пользователем правил хранения, эксплуатации, установки изделия, отсутствии признаков механических повреждений, нарушения правил электропитания устройства.

Гарантия распространяется только на заводской дефект. Производитель не несет гарантийные обязательства в случае, если оборудование вышло из строя по причине не соответствия сетей требованиям ПУЭ (завышенный номинал автомата на фазе питания; несоответствие сетей уличного освещения СНИП или ПУЭ и т.п.).

ВНИМАНИЕ: Гарантия на изделие не распространяется в следующих случаях:

- Если Покупатель произвел самостоятельную разборку или ремонт изделия;

- Если отсутствует серийный номер паспорта;

- При отсутствии товарно-кассовых чеков, коробок, паспортов на изделия (в отдельных случаях – 1 (одного) паспорта на партию изделий);

- При наличии механических повреждений;

ВНИМАНИЕ: Гарантия на изделие не распространяется на светильники предназначенные для освещения помещений с повышенной влажностью и высокой температурой, жилых домов, подъездов, лестничных площадок, в случаях, если:

- Линии, питающие сети рабочего освещения, освещения безопасности, и эвакуационного освещения, не имеют в распределительных устройствах, от которых эти линии отходят, самостоятельные аппараты защиты и управления для каждой линии;

- Линии групповой сети внутреннего освещения не защищены предохранителями или автоматическими выключателями;

- Для линий не предусмотрена защита от сверхтока и токов утечки (УЗО);

- Внутреннее электроосвещение не запитано по самостоятельным линиям. Допускаемая мощность указанных установок превышает 2 кВт на каждую фазу.

- Наличие в питающей сети освещения нагрузки в виде электродвигателей, кондиционеров и т.д. может привести к преждевременному выходу из строя светильников, который НЕ будет являться гарантийным случаем;

- Для двух проводной сети освещения нулевой проводник является и рабочим проводником и заземляющим проводником;

- Для трех проводной сети освещения нулевой рабочий проводник, заземляющий проводник подключены в сетях питания не раздельно;

- Светодиодный светильник был использован не по назначению (установка оборудования в местах выходящие за пределы диапазонов температур и класса защиты IP, указанные в паспорте изделия и т.д.);

- Работа оборудования с превышением пределов использования и нагрузочных характеристик, заявленных производителем:

Производитель вправе отказаться от гарантийного ремонта или замены оборудования, если оборудование повреждено или уничтожено в результате порчи, неправильного или неосторожного обращения, хранения, использования не по назначению, вследствие виновных действий третьих лиц, халатности покупателя.

Если в регионе покупателя отсутствует представительство производителя, доставка оборудования на гарантийный ремонт осуществляется за счет производителя при помощи услуг транспортной компании (ООО «Деловые линии»). Получение оборудования после гарантийного ремонта, если подтвержден случай заводского дефекта, осуществляется за счет производителя.

При выявлении не гарантийного случая доставка оборудования от покупателя в сервисный центр и обратно, а также ремонт осуществляется за счет покупателя. Оплата должна быть осуществлена в течение 3 (трех) банковских дней с момента направления счета на оплату. В случае, если покупатель в установленный срок не оплатил (не возместил) стоимость доставки и ремонта оборудования, производитель в праве принять оборудование на ответственное хранение, с последующем начислением платы за каждый день такого хранения в размере 0,5 % от стоимости оборудования принятого на ответственное хранение.

| Дата поступления изделия | Характер неисправности | Дата проведения ремонта | Вид ремонта (гарантийный/ послегарантийный) | Продолжительность гарантийного срока/ послегарантийного | Приме- чания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ.